Obec Čerín

Všeobecne záväzné nariadenie

č.    1/2014

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru Čerín – Čačín podľa zmien a doplnkov č. 2.

Obecné zastupiteľstvo v Čeríne podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Čerín podľa zmien a doplnkov č. 2.

## § 1

## Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- Pre vymedzené priestorovo homogénne jednotky sa určujú regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia :

- Lokalita A:

  - priestorovo homogénna jednotka 2p - ČSPHM sa mení na plochu športu – športové ihrisko s prístupovou komunikáciou, pešími komunikáciami, parkoviskom a verejnou zeleňou,

  - ruší sa priestorovo homogénna jednotka 2j - obytná zóna v ochrannom pásme kostola a rozširuje sa priestorovo homogénna jednotka 2b - obytná zástavba obce.

- Lokalita B:

  - priestorovo homogénna jednotka 2c navrhovaná obytná zástavba obce Nad mlynom – upravuje sa počet bytových jednotiek z 22 b. j. na 21 b. j.,

  - priestorovo homogénna jednotka 2c (stará škola) – upresňuje sa využitie lokality na max. 7 b. j. formou radovej zástavby + 2 samostatne stojace rodinné domy a parkovisko.

- V oblasti bývania rešpektovať základné vymedzenie priestorového usporiadania územia.

- Výstavbu nových domov realizovať za podmienok dodržania vysokého architektonického výrazu s uplatňovaním šikmých striech a používaním materiálov typických pre región na požadovanej technickej a hygienickej úrovni.

- Pri osádzaní nových objektov dodržať potrebné vzdialenosti a odstupy v zmysle stavebného zákona a príslušných platných predpisov.

- Dodržať limit podlažnosti objektov 2NP + podkrovie.

## § 2

## Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch

- Lokalita A, priestorovo homogénna jednotka 2p:

| Hlavná funkcia: | Občianska vybavenosť – šport, športové ihrisko, verejná zeleň, prístupová komunikácia, parkovisko a chodníky |
| --- | --- |
| Prípustné využitie: | Doplňujúce funkcie - zázemie športového ihriska (šatne, sociálne zariadenie) |
| Podmienečne vhodné: | Drobné stavby s doplnkovou funkciou napr. prístrešky, lavičky |
| Neprípustné využitie: | Občianska vybavenosť nesúvisiaca s hlavnou funkciou (pohostinstvo), priemyselná výroba, a iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou |
| Podmienky výstavby: | Verejnú zelene realizovať vysokú zeleň ako súčasť protihlukového opatrenia ochrany areálu MŠ |

- Lokalita A, priestorovo homogénna jednotka 2j - obytná zástavba v ochrannom pásme NKP sa ruší.

- Lokalita B, priestorovo homogénna jednotka 2c (stará škola) - navrhovaná IBV sa upravuje:

| Hlavná funkcia: | Bývanie, formou rodinných domov, radová zástavba max. 7 b. j. |
| --- | --- |
| Prípustné využitie: | Doplňujúce funkcie - parkovisko, garáže, detské ihrisko, zeleň |
| Podmienečne vhodné: | Drobné stavby s doplnkovou funkciou napr. prístrešky, altánky, bazény |
| Neprípustné využitie: | Bývanie, priemyselná a poľnohospodárska výroba, skladovanie |
| Podmienky výstavby: | Maximálna podlažnosť – 2 nadzemné podlažie + podkrovie, sedlové strechy Garáže umiestňovať na vlastnom pozemku |

## § 3

## Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Odstavné plochy pre občiansku vybavenosť umiestňovať na vlastnom pozemku.

## Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

## § 4

Doprava -lokalita A

- Prebudovať súčasnú križovatku na križovatku kruhovú križovatku.

- Komunikačnú sieť doplniť o navrhovanú komunikačnú sieť vo funkčnej triede B3, D1.

- Vybudovať pešie komunikácie.

- Vybudovať autobusovú zastávku v zmysle návrhu.

- Zabezpečiť dostatočné parkovacie kapacity na verejných priestranstvách.

## § 5

Doprava -lokalita B

- Vybudovať autobusové zastávky na ceste III/06635.

- Zabezpečiť dostatočné parkovacie kapacity na verejných priestranstvách.

## § 6

Vodné hospodárstvo -zásobovanie pitnou vodou

- Zásobovanie pitnou vodou zabezpečovať  z  existujúceho verejného vodovodu.

- Akumuláciu vody zabezpečovať z existujúceho vodojemu s objemom 2x 100 m3.

- Realizovať v m. č. Čačín preložku zásobného potrubia vodovodu mimo súkromných   pozemkov a rekonštrukciu rozvodnej siete na profil DN 100.

- Realizovať v m. č. Čerín rekonštrukciu zásobného potrubia DN 125 z azbestu a rozvodnej siete s profilom menším ako DN 100.

- Realizovať rekonštrukciu prívodu do Zvolena DN 400 z dôvodu zmeny materiálu potrubia (azbest) v celom úseku v území  obce Čerín – Čačín.

## § 7

Vodné hospodárstvo -odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

- Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd deleným systémom.

- Splaškové odpadové vody odvádzať verejnou kanalizáciou, ktorá bude súčasťou skupinovej kanalizácie Čačín, Čerín, Sebedín, Bečov s ČOV Sebedín.

- Zrážkové vody odvádzať rigolmi otvorenými, krytými, resp. dažďovou kanalizáciou (podľa miestnych podmienok) do potokov Zolná a Jelšovec, z parkovísk cez odlučovače ropných látok.

- Realizovať verejnoprospešnú stavbu „Čačín, úprava potoka Zolná rkm 16,250 – 16,500.

- Rešpektovať legislatívne stanovenú ochranu zdrojov pitnej vody a zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čačíne.

- Rešpektovať pobrežné pozemky do 10m od brehovej čiary vodohospodársky. významného toku Zolná a do 5m od brehovej čiary drobných tokov na obidve strany.

- Rešpektovať pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

- Realizovať záchytné rigoly, resp. zasakovacie rigoly na ochranu intravilánu pred odtokom zrážkových vôd z extravilánu.

## § 8

Zásobovanie elektrickou energiou

- Nahradiť jestvujúci stožiarovú trafostanicu TR 2 novou kioskovou trafostanicou TR 2 s výkonom do 630 kVA.

- Kioskovú trafostanicu pripojiť VN 22 kV zemnou káblovou prípojkou z jestvujúcej VN 22 kV vzdušnej prípojky.

- Preložiť hlavné distribučné vzdušné 22 kV vedenie č. 317, ktoré  prekáža navrhovanej výstavbe rodinných domov v lokalite Nad mlynom do novej trasy mimo navrhované urbanizované územie (ÚPN-SÚ Čerín–Čačín 1998 v platnom znení).

- Riešenú lokalitu („Pri škôlke“) pre výstavbu ihriska pri navrhovanej kruhovej križovatke pripojiť z jestvujúcej NN sekundárnej vzdušnej siete v tejto lokalite NN sekundárnu káblovú sieť v novo navrhovanej urbanizovanej zástavbe rodinných domov a radovej zástavby „Prídeľ“ budovať v riešenej lokalite zemnými NN káblami uloženými v zemi popri novej cestnej a pešej komunikácii, kde sa jednotlivé objekty rodinné domy budú pripájať z nových prípojkových a poistkových skríň do pilierových elektromerových rozvádzačov RE.P,  voľne prístupné z ulice.

- Nové vonkajšie osvetlenie budovať výbojkovými svietidlami s úspornými LED zdrojmi, osadenými na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom, spínanie osvetlenia zabezpečiť prostredníctvom rozvádzača RVO od navrhovanej kioskovej trafostanice TR 2.

## § 9

#### Zariadenia civilnej ochrany

V navrhovaných rodinných domoch ukrytie obyvateľstva zabezpečiť podľa plánu ukrytia obce na základe určovacieho listu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo v čase vojny.

## Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

## § 10

zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt

- Rešpektovať zásady stanovené v ochrannom pásme NKP kostol s areálom z roku 2009.

- V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica vypracovať Evidenciu  pamätihodností obce.

- Pri zemných prácach je nutné postupovať v zmysle platnej legislatívy o ochrane pamiatkového fondu, v prípade archeologického nálezu zastaviť práce a nález ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici.

- V maximálnej miere zachovať brehové porasty potoka Zolná.

- Navrhovanú výstavbu včleniť do prírody vhodným osadením objektov s maximálnou citlivosťou a zachovaním jestvujúcej zelene.

## § 11

Zásady ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

Rešpektovať povinnosti vyplývajúce z legislatívnej ochrany chránených území:

- PR - prírodná rezervácia Čačínska cerina,

- PR - prírodná rezervácia Jelšovec - mokraď regionálneho významu,

- NPP - národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny - mokraď regionálneho významu.

## Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

## § 12

Ochrana vody

- Rešpektovať OP I. a II. stupňa zdrojov pitnej vody Čačín.

- Rešpektovať OP I. a II. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd Čačín -  vyznačiť hranice OP I. a II. stupňa zdrojov prírodných minerálnych v teréne.

- Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd deleným systémom.

- Realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu v obci ako súčasť skupinovej kanalizácie Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín s ČOV Sebedín.

- Rešpektovať funkciu potoka Zolná ako biokoridoru.

- Rešpektovať prirodzené terénne depresie ako recipienty vôd z povrchového odtoku.

## § 13

Ovzdušie

- Ekologickým spôsobom vykurovania objektov zabezpečiť kvalitu ovzdušia.

- V nových, alebo v modernizovaných jestvujúcich zariadeniach nespaľovať iné ako palivo povolené výrobcom zariadenia na spaľovanie plynného, alebo pevného paliva spĺňajúce BAT technológiu.

- Lokalizovanie a stavebné úpravy objektov pre bývanie korigovať na základe posúdenia radónového rizika z meraní pôdneho radónu.

## § 14

Zeleň

- V priestore medzi kruhovou križovatkou a viacúčelovým ihriskom vysadiť verejnú zeleň s alejou vysokej zelene popri pešej komunikácii.

- V prípade nevyhnutných výrubov drevín z dôvodu hniezdneho biotopu vtákov,  vykonať nevyhnutné výruby v mimo hniezdnom období a období vegetačného pokoja.

- Na vývesných tabuliach obce upozorňovať vlastníkov a užívateľov pozemkov na povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín.

## § 15

Odpady

- Separovať odpad : sklo, papier, plasty, textil, kovy, gumy /pneumatiky/, biologický odpad.

- Nepovoliť činnosti, v ktorých nie je obcou alebo podnikateľom zabezpečené zneškodňovanie odpadu.

## § 16

## Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce Čerín vymedzené k 1.1.1990 sa rozširuje u plochy určené v Zmenách a doplnkoch č. 2 na zastavanie pozemnými stavbami.

## § 17

## Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

- Na území obce Čerín je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma:

- Ochranné pásmo hospodárskeho dvora - 100 m od objektov chovu hosp. zvierat.

- Ochranné pásmo pohrebiska - 50 m od hranice pozemku pohrebiska.

- Pobrežné pozemky, vodohospodársky významný tok Zolná do 10 m od brehovej čiary na obidve strany, ostatné drobné toky do 5 m od brehovej čiary na obidve strany.

- Ochranné pásmo zdrojov pitnej vody Čačín I. a II. stupňa - stanovené Rozhodnutím ONV OPLVH Banská Bystrica č. 2030/86 DŠ zo dňa 15.11.1986. OP I. stupňa je oplotené, OP II. stupňa je v teréne označené tabuľami.

- Ochranné pásmo zdrojov prírodných minerálnych vôd Čačín, I. a II. stupňa - stanovené Vyhláškou MZ SR č. 554/2005 Z. z.

- Ochranné pásmo verejného vodovodu do DN 500 - 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia.

- Ochranné pásmo verejnej kanalizácie do DN 500 - 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia.

- Ochranné pásmo poľného letiska.

- Ochranné pásmo kultúrnej pamiatky kostola s areálom.

- Ochranné pásmo lesa - 50 m.

- Ochranné pásma ciest:

  - ochranné pásmo prevádzkové cesty II/591 - mimo zastavaného územia - 25 m od osi komunikácie,

  - ochranné pásmo prevádzkové cesty II/591 - v zastavanom území - 20 m od osi komunikácie,

  - ochranné pásmo prevádzkové cesty III/06635  - mimo zastavaného územia  - 20 m od osi komunikácie,

  - ochranné pásmo prevádzkové cesty III/06635 - v zastavanom území - 15 m od osi komunikácie,

  - ochranné hlukové pásmo  od cesty II/591 v obytnom prostredí 60 dB (A) - 8 m,

  - ochranné hlukové pásmo od cesty III/06635 pre občiansku vybavenosť a športovo-rekreačnú zónu 50 dB (A) - 60 m.

- Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:

  - od 1 kV do 35 kV vrátane:

- pre vodiče bez izolácie - 10 m, v súvislých lesných priesekoch - 7 m,

- pre vodiče so základnou izoláciou - 4m, v súvislých lesných priesekoch -2 m,

- pre zavesené káblové vedenie - 1 m,

  - od 35 kV do 110 kV vrátane - 15 m,

  - od 110 kV do 220 kV vrátane - 20 m,

  - od 220 kV do 400 kV vrátane - 25 m,

  - nad 400 kV - 35 m,

  - stožiarová transformačná stanica 22/0.4  kV - 10 m od trafostanice.

- Ochranné pásmo plynovodu vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:

- pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm - 4 m,

- pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 m - 8 m,

- pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm - 12 m,

- pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm - 50 m,

- pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa - 1 m,

- pre technologické objekty - 8 m.

- Bezpečnostné pásmo plynovodu vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia pri plynovodoch s tlakom:

- nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území - 10 m,

- od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm -  20 m,

- od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm - 50 m,

- nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 mm - 50 m,

- nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 mm - 100 m,

- nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 mm - 150 m,

- nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 500 mm - 300 m,

- pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch - 50 m,

- pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, určí ochranné pásmo v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

- Ochranné pásmo telekomunikačných zariadení

- telekomunikačné káble - 2 m,

- diaľkový optický kábel - 2 m,

- diaľkový telekomunikačný kábel - 2 m.

- Na území obce Čerín sa nachádzajú územia ochrany prírody :

- PR - prírodná rezervácia Čačínska cerina,

- PR - prírodná rezervácia Jelšovec - mokraď regionálneho významu (výmera 55 600 m2),

- NPP - národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny - mokraď regionálneho významu (výmera 38 320 m2).

## § 18

## Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Plochy na verejnoprospešné stavby sú plochy pre:

  - nové obslužné komunikácie triedy C

  - pešie komunikácie

  - parkovisko pri športovom ihrisku

  - autobusové zastávky

  - kruhovú križovatku

  - upokojené komunikácie triedy D1

  - rozšírenie rozvodnej siete vodovodu

  - rekonštrukcia prívodu vody DN 400 do Zvolena

  - rozšírenie splaškovej kanalizácie

  - kioskovú trafostanicu TR 2

  - športové ihrisko

  - Čerín, Sebedín, Bečov kanalizácia a ČOV (podľa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj ako VPS 6.46.)

  - Čačín úprava potoka Zolná, rkm 16,250 – 16,500 (podľa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj ako VPS 7.36.)

  - rezervovanie priestoru pre výhľadové dvojité 2 x 400 kV prenosové vedenia ZVN v trase Rz Horná Ždaňa - Rz Medzibrod - RZ PVE Ipeľ - Rz Rimavská Sobota (podľa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení ako VPS 8.8.)

## § 19

## Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Časti obce, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny sa nevymedzujú.

## § 20

## Zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú:

- nové obslužné komunikácie triedy C   [D3]

- pešie komunikácie   [D4]

- parkovisko pri športovom ihrisku   [D5]

- autobusové zastávky   [D6]

- kruhová križovatka   [D7]

- upokojené komunikácie triedy D 1   [D8]

- rozšírenie rozvodnej siete vodovodu   [V5]

- rekonštrukcia prívodu vody DN 400 do Zvolena   [V6]

- rozšírenie splaškovej kanalizácie   [V11]

- kiosková trafostanica TR 2   [E3]

- športové ihrisko   [16]

- Čerín, Sebedín, Bečov kanalizácia a ČOV (podľa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj ako VPS 6.46.)   [V10]

- Čačín úprava potoka Zolná, rkm 16,250 – 16,500 (podľa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení, ako VPS 7.36.).

- rezervovanie priestoru pre výhľadové dvojité 2 x 400 kV prenosové vedenia ZVN v trase Rz Horná Ždaňa - Rz Medzibrod - RZ PVE Ipeľ - Rz Rimavská Sobota (podľa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení, ako VPS 8.8.)

## § 21

## Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do textovej a grafickej časti dokumentácie nasledovne:

- Textová časť :  Záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Čerín – Čačín, Zmeny a doplnky č. 2

- Grafická časť: výkres č. 9A, 9B: Vyznačenie záväznej časti  riešenia a verejnoprospešné stavby

## § 22

## Záverečné ustanovenia

- Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Čeríne na svojom zasadnutí dňa 11.03.2014 uznesením č. 8/2014

- Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 26.03.2014.

Pavel Kmeť starosta obce Čerín

Vyvesené na úradnej tabuli dňa	12.03.2014

Zvesené z úradnej tabule dňa	28.03.2014

# Footnotes

Označenie verejnoprospešnej stavby vo výkrese č. 9A a 9B grafickej časti Územného plánu sídelného útvaru Čerín – Čačín, Zmeny a doplnky č. 2